ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

9-я СЕССИЯ VII-го СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26 мая 2016г.                                 г. Грязи                                                    № 59

Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения г. Грязи (предельно допустимые концентрации)

На основании Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 05.01.2015) "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", в соответствии с Уставом Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в целях предотвращения загрязнения реки Байгора (рыбохозяйственного назначения высшей категории) недостаточно очищенными городскими сточными водами, обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации г. Грязи, повышения эффективности работы очистных сооружений канализации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике и финансам, Совет депутатов Грязинского муниципального района

РЕШИЛ:

1.	Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения г. Грязи (предельно допустимые концентрации), согласно приложению № 1.

2. Направить указанные нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения г.Грязи (предельно допустимые концентрации) для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета депутатов

Грязинского муниципального района                                         А.А. Шабунин

|  |  |  |  |  | Приложение к решению сессии Совета депутатов Грязинского муниципального района от26 мая 2016 года № 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимых концентраций), допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения г. Грязи |
| 1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, отводимых |  |
| абонентом (с учетом субабонентов): |  |  |  |  |
| рН - в пределах 6,0-9,0; |  |  |  |  |  |  |
| температура - не более 40˚С; |  |  |  |  |  |
| ХПК : БПКп = 1,5 или ХПК : БПК5 = 2,5 (при ХПК более 500 мг/дм³); |  |
| кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в |  |
| столбике 10 см - 1 : 11; |  |  |  |  |  |  |
| взвешенные вещества - 300 мг/дм3 |
| токсичность - сточная вода не должна быть токсичной для гидробионтов |  |
| активного ила аэротенка. |  |  |  |  |  |
| 2. Перечень и установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ (ЗВ) в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов): |
| Вещества и показатели состава воды | Утвержденные ПДК ЗВ в выпуске в водоем, мг/дм³ | ПДК ЗВ в сточных водах, поступающих на о/с, мг/дм³ | Утвержденные ПДК ЗВ в сточных водах, поступающих в систему водоотведения г. Грязи, мг/дм³ |
| Минерализация (сухой остаток) | 1000 | 1000 | 1251 |
| БПК5 | 2 | 217 | 258 |
| БПКп | 3 | 325 | 387 |
| ХПК | 33,4 | 500 | 500 |
| Сульфат-ион | 100 | 100 | 116 |
| Хлорид-ион | 300 | 300 | 478 |
| Фосфат-ион | 0,61 | 0,9 | 0,9 |
| Фосфор фосфатов | 0,2 | 0,29 | 0,29 |
| Аммоний-ион | 0,5 | 20,0 | 20,0 |
| Азот аммонийный | 0,39 | 16,0 | 16,0 |
| Нитрат-ион | 40 | не норм. | не норм. |
| Азот нитратов | 9,0 | не норм. | не норм. |
| Нитрит-ион | 0,08 | не норм. | не норм. |
| Азот нитритов | 0,02 | не норм. | не норм. |
| Железо общее | 0,1 | 1,9 | 2,3 |
| Марганец | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Хром общий | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хром (+6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хром (+3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цинк | 0,005 | 0,013 | 0,025 |
| Медь | 0,001 | 0,01 | 0,017 |
| Свинец | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,0 | 1,7 |
| АПАВ | 0,09 | 3,0 | 4,8 |
| Жиры | 0,5 | 12,5 | 13,6 |
| Сероводород | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии |
| 2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод. |
| 3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в таблице, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие ПДК в воде водоемарыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК). |
| 4. Вещества, оказывающие негативное воздействие на работу сетей и сооружений систем канализации г. Грязи (вызывающие заиливание, зажиривание, закупорку трубопроводов, оказывающие агрессивное влияние на материал труб, колодцев, оборудования; нарушение технологического режима очистки), а также влияющие на здоровье обслуживающего персонала, к сбросу запрещены в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 14.10.2015). |
| Глава Грязинского |  |  |  |  |  |  |
| муниципального района В.Т.Рощупкин |